## Slide 1: Directie Asset Management Eenheid 67 (versie aannemer) Leider van het werk – Verantwoordelijke voor de Veiligheid Beveiligingssysteem door afbakening werfzone - Grenswachter Indringing type I en II
Dit document vervangt niet de geldende reglementering!

## Slide 2
Dit document is eigendom van INFRABEL.
Basisgegevens |  | 
 Eenheid 67 Leider van het Werk - beveiligingssysteem door afbakening van de werfzone_V2.0.pptx |  | 
Werkgroep | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis
Eigenaar van de inhoud | I-AM.111 | 
Eigenaar van de layout | I-AM.114 | 

## Slide 3
Voorgesteld | Nagekeken | Goedgekeurd | Goedgekeurd
Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (datum / handtekening) | Simon Campet Adviseur I-AM.111 (datum / handtekening) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (datum / handtekening) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (datum / handtekening)
Overzicht van de versies |  |  | 
Numer versie | Datum | Beschrijving | Nummers gewijzigde bladzijden
1.0 | 15.07.2021 | Version 1.0 | 
2.0 | 20.01.2022 | Update naar aanleiding van opleiding | 
Notes: Operational Safety

## Slide 4
Familiefoto aannemer 0. Inleiding
1. Afbakening van de werfzone: materiële afbakening
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
3. Incidenten
Inhoud

## Slide 5
Bundel 576 – Reglement voor de arbeidsveiligheid (RAV), Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 1, Beveiliging van bedienden die werken in de sporen en in hun nabijheid
Bericht 4 VM/2010 – 10de bijvoegsel aan het ARPS Bundel 576
Omzendbrief 2 I-AM/2019 – Werken met indringing type I – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
Omzendbrief 1 I-AM/2020 – Richtlijnen voor de beveiliging van werken met indringing type II
Bundel 63 – versie 2.1 – Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten voor werken, leveringen en diensten
WIT 1010.nl - Veiligheidsmaatregel “afbakening van de werfzone” – versie aannemers
Referenties

## Slide 6
Leer-
doelstellingen
Op het einde van deze sessie …
kent de deelnemer de richtlijnen en zijn verplichtingen als leider van het werk bij het plaatsen van een afbakening van de werfzone als veiligheidsmaatregel bij werken zonder voorziene indringing en kan volgende elementen toepassen:
de werking en het doel van een systeem door afbakening van de werfzone
correcte plaatsing en controle van een materiële afbakening
  voor de prestatie
  tijdens de prestatie
correcte opstelling van de grenswachter
de minimale elementen die hij moet overmaken tijdens de briefing
weet de deelnemer hoe hij moet reageren bij incidenten:
    geen reactie op het alarm;
    slechte zichtbaarheid;
    onvoldoende hoorbaarheid.

## Slide 7
Familiefoto "Aannemer"
WERKPOST
LEIDER V/H WERK – VV
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
Opmerkingen
In de huidige eenheid:
De afkorting “VV” wordt systematisch gebruikt in plaats van de “Verantwoordelijke voor de Veiligheid”.
Men verwijst met werkpost naar een eenheid bestaande uit:
  ofwel een (werf)voertuig;
  ofwel een ploeg aan het werk (max 4 personen gegroepeerd);
  ofwel een machine en 1 ploeg aan het werk (samenwerkend).
Op de schetsen in deze module gebruiken we bijna altijd een werfvoertuig. Deze kan vervangen worden door een werkpost.
GRENSWACHTER
AANNEMER
Het woord bediende is een term die veelvuldig wordt gebruikt binnen Infrabel. Hieronder verstaan we een persoon aan het werk. Men verwijst hier niet naar het statuut van een werknemer.

## Slide 8
Familiefoto aannemer 0. Inleiding
1. Afbakening van de werfzone: materiële afbakening
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
3. Incidenten
Inhoud

## Slide 9
Totale lijnsonder-breking
Spoor buiten dienst
Gematerialiseerd sperren van de bewegingen
Niet-gematerialiseerd sperren van de bewegingen
HIGH
LOW
Aankondigings-systemen
Fysieke of technische afscherming
  1) materiële afbakening
  2) immateriële afbakening
  3) toezicht door een persoon - grenswachter
Systemen voor de afbakening van de werfzone
0.1 Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding

## Slide 10
Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding
Systeem voor afbakening van een werfzone
is een systeem dat de aandacht van het personeel vestigt op de locatie van de grens van de werfzone.
Doel
de grens van de werfzone niet overschrijden

## Slide 11
Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding
Beveiligingssysteem met afbakening van de werfzone kan toegepast worden voor:
werken zonder indringing type I of II (d.w.z. werken in oranje of gele zone ZONDER voorziene indringing in de gevarenzone of vrijeruimteprofiel);
eventueel ter ondersteuning van een ander beveiligingssysteem (indringing type II).
Systeem voor afbakening van een werfzone kan de vorm aannemen van:
een materiële afbakening zijn (o.a. oranje net);
toezicht door een persoon – grenswachter.

## Slide 12
Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding
Toezicht door een persoon - Grenswachter
een persoon die de aandacht vestigt van het personeel op de plaats van de grenzen van de werfzone zodanig dat het personeel, het materiaal (gemanipuleerd door het personeel), de voertuigen en/of de lasten (gemanipuleerd door de voertuigen) deze grenzen niet overschrijden.
Dit toezicht omvat:
controle op de naleving van de grenzen van de werfzone door het personeel (werkzaam op de werkposten) en door de operatoren van de werfvoertuigen;
vestigen van de aandacht van het personeel/operatoren indien personeel, materiaal (gemanipuleerd door het personeel), de voertuigen en/of de lasten (gemanipuleerd door de voertuigen) de grenzen van de werfzone naderen of overschrijden;
controle op het stopzetten van de activiteiten die een indringing type II kunnen veroorzaken wanneer een aanvullend aankondigingssysteem wordt toegepast.

## Slide 13
0.2 Rol van de verantwoordelijke bediende
0. Inleiding
De verantwoordelijke bediende die het werk organiseert of leidt (leider van het werk aannemer) communiceert aan de ploeg welk type afbakening wordt toegepast.
bepaalt welke afbakening zal toegepast worden;
hij bakent de werfzone af in functie van de te respecteren veiligheidsafstand (volgens type van indringing en/of type ingezette voertuig);
hij controleert de goede toepassing van de veiligheidsmaatregel (positie, afstand tov gevarenzone, …);
duidt nominatief diegene aan die de rol van grenswachter uitvoert.
Toezicht door een persoon - grenswachter:
Voor de werken:
communiceert aan de grenswachter de te respecteren afstand t.o.v. de buitenkant van de dichtstbijgelegen rail
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
Materiële afbakening:
Voor de werken:
bepaalt de afstand tov buitenkant van de dichtstbijgelegen rail voor de afbakening
Tijdens de werken:
controleert (of laat controleren) de goede staat van de afbakening (en stuurt eventueel bij)

## Slide 14
0.3 Rol van bediende die toezicht houdt - grenswachter
0. Inleiding
De bediende houdt toezicht op alle activiteiten en voertuigen die een indringing kunnen veroorzaken. Dit toezicht moet gegarandeerd zijn tijdens de gehele prestatie. De persoon die de rol van grenswachter uitvoert heeft onder andere volgende verplichtingen:
waakt over zijn eigen veiligheid waken (door buiten de gevarenzone van het spoor te blijven);
is constant aandachtig, laat zich niet afleiden;
heeft permanent zicht over de werkposten waarover hij toezicht houdt;
waakt steeds over het neleven van de grenzen van de werfzone die warden bepaald door de verantwoordelijke veiligheid;
verwittigt het personeel die de grenzen van de werfzone naderen en laat de activiteiten stopzetten die deze grenzen (dreigen) te overschrijven;
laat de activiteiten stopzetten wanneer hij het visueel en/of auditief contact verliest of dreigt te verliezen met de bediende(n) of de operator(en) van de voertuigen onder zijn toezicht;
...
De rol van grenswachter kan uitgevoerd worden door opgeleid personeel van de aannemer in het kader van werken zonder voorziene indringing.
GRENSWACHTER
AANNEMER

## Slide 15
0.4 Rol van bediende die toezicht houdt – grenswachter: algemene principes
De bediende die de rol van grenswachter uitvoert
is belast met het toezicht op de naleving van de grenzen van de werfzone;
moet het personeel verwittigen die de grenzen van de werfzone naderen en de activiteiten laten stopzetten die deze grenzen (dreigen te) overschrijden (specifieke aandacht voor de gemanipuleerde lasten);
neemt plaats buiten de gevarenzone van het spoor in dienst, op een plaats van waaruit hij:
  de grenzen van de werfzone kan waarnemen; en
  steeds alle werkposten kan waarnemen.
kan plaatsnemen in de stuurpost van het voertuig (indien hij enkel toezicht houdt over dit voertuig);
…
1,.Inleiding
GRENSWACHTER
AANNEMER

## Slide 16
0.5 Uitrusting van de grenswachter
0. Inleiding
De grenswachter draagt de gele reglementaire werkkledij.
Voor wat betreft bijkomende uitrusting (bv toeter, radio), moet men de instructies van de werkgever volgen.
GRENSWACHTER
AANNEMER

## Slide 17
0.6 Operatoren van de voertuigen: algemene bepalingen
0. Inleiding
De operatoren van de voertuigen:
zijn opgeleid betreffende de risico’s, verbonden aan spoorvoertuigen in beweging, en in het bijzonder betreffende de gevolgen van een aanrijding van een spoorvoertuig en een werfvoertuig;
hebben kennis van de te respecteren veiligheidsafstand tijdens werken en verplaatsingen langs het spoor;
respecteren ten alle tijde de grenzen van de werfzone die werden bepaald door de verantwoordelijke voor de veiligheid en die werden gematerialiseerd op het terrein (oranje net, …);
stoppen onmiddellijk de activiteiten van zodra ze de melding hebben ontvangen van de grenswachter dat ze de grenzen van de werfzone naderen of overschrijden;
stoppen de werken bij verlies aan visueel en/of auditief contact met de grenswachter;
moeten onmiddellijk alle activiteiten stoppen als de stabiliteit van de voertuigen en/of de gemanipuleerde lasten niet meer is gegarandeerd;
indien hij beschikt over een radio, controleert de aankondiger regelmatig de kwaliteit van de radioverbindigen.
WERKPOSTEN
WERFVOERTUIGEN

## Slide 18
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding
1. Afbakening van de werfzone: materiële afbakening
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
3. Incidenten
Inhoud

## Slide 19
Materiële afbakening: definitie
een tussenspoorhekken kan ook worden aangewend. De kleur van de horizontale leggers moet zodanig worden gekozen dat deze afsteekt t.o.v. de omgeving (niet beige of grijs – ook niet rood);
afbakening kan ook verzekerd worden door bepaalde vaste infrastructuurelementen (muurtje) indien ononderbroken en niet-overschrijdbaar door de voertuigen.
Men verstaat onder materiële afbakening (fysieke uitrusting of structuurelementen) een systeem dat de afbakening of markering van de werfzone garandeert door:
1. Plaatsen van een materiële afbakening
oranje netten, verankerd in de grond;
een lint (geel/zwart) voor interventies die beperkt zijn in de tijd (punctueel of van korte duur).

## Slide 20: Basisprincipe
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 1: Plannen
Veiligheid van het personeel
Veilige doorrit
Stoppen van activiteiten
De afbakening zorgt voor een visuele aanduiding van de grens van de werfzone. Indien een persoon of een werfvoertuig de grens van de werfzone (kant spoor) nadert stopt deze persoon zijn activiteit.
Opgelet: ook de last moet in de grenzen van de werfzone blijven.
Alvorens het werk te hernemen moet het personeel, het materiaal (gemanipuleerd door het personeel), de werfvoertuigen en de lasten (gemanipuleerd door de werfvoertuigen) zich terug binnen de grenzen bevinden.
t
alarm
naderen begrenzing werfzone
stopzetten van activiteiten
Veiligheid van de voertuigen
Stap 1: Plannen

## Slide 21: Bepalen in welke zone de werken zullen doorgaan: oranje of gele zone
Stap 1: Plannen
Dendermonde
A
B
Lokeren
VA = 1,5 m
 | gevarenzone |  | 
 | oranje zone of verwittigingszone |  | afbakening werfzone
 | gele zone of waakzaamheidszone |  | zichtbaarheid
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 1: Plannen
Bepalen met hoeveel personen en/of werfvoertuigen de werken worden uitgevoerd

## Slide 22
Stap 1: Plannen
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 1: Plannen
Stap 1 bestaat erin om te bepalen welke afbakening men zal toepassen en op welke afstand tov buitenste rail de afbakening moet worden aangebracht.
Deze analyse wordt uitgevoerd o.a. op basis van volgende elementen:
aantal personen aan het werk;
aantal voertuigen en welk type voertuigen worden ingezet;
WIT 1003 of andere analysedocumenten;
…
Een goede analyse zorgt ervoor dat het basisprincipe (veiligheid personeel – veiligheid werfvoertuigen – veilige doorrit van treinverkeer) wordt gegarandeerd.

## Slide 23: plaatsing voor werken in de oranje zone: de afbakening wordt geplaatst op minstens 1,75 m, loodrecht gemeten van de buitenkant van de dichtstbijgelegen rail (scheidingsafstand van minstens 25 cm tov gevarenzone)
Stap 1: Plannen
Bepalen van de plaats van opstelling van de materiële afbakening
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 1: Plannen
plaatsing voor werken in de gele zone: de afbakening wordt geplaatst op minstens 2,50 m, loodrecht gemeten van de buitenkant van de dichtstbijgelegen rail

## Slide 24
Enkele algemene richtlijnen ivm materiële afbakening
Met minstens volgende elementen moet rekening worden gehouden bij de opstelling van oranje netten:
de hoogte van de materiële afbakening bedraagt minstens 1 m, te meten vanaf het grondniveau;
op regelmatige plaatsen moet een opening van minstens 80 cm gelaten worden ten behoeve van de onderhoudsdiensten van Infrabel:
  ter hoogte van de signalling assets en wissels (baken, krokodil, …);
  minstens om de 50 m.
de verticale piketten worden geplaatst op maximaal 2 meter van elkaar;
de oranje netten worden aan de bovenkant geplaatst in de bovenste haak van de ijzeren piketten, teneinde de minimale hoogte van 1 m te garanderen, eventueel kan hiervoor ook kabelbinders worden gebruikt. De ijzeren piketten worden geweven door de mazen van het oranje net;
een periodieke controle moet worden uitgevoerd om de continuïteit en de staat van de afbakening over de gehele lengte van de werfzone en voor de gehele duur van de werkprestaties te verifiëren;
indien een afbakening wordt geplaatst voor werken in de oranje zone voor werken met risico op indringing type II wordt deze steeds gecombineerd met ‘sperren van de bewegingen’ of een ‘aankondigingssysteem’.
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 1: Plannen
Stap 1: Plannen

## Slide 25
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 2: voor de start van de werken
Stap 2: voor de start van de werken: briefing en controle
De leider van het werk (VV Aannemer) die het werk organiseert en/of leidt:
geeft aan welke afstand minstens moet gerespecteerd worden tov gevarenzone of vrijeruimteprofiel en welke materiële afbakening wordt toegepast;
controleert (of laat controleren) de continuïteit en de staat van de materiële afbakening;
voert (laat uitvoeren) eventuele verbetering uit.
De briefing moet toelaten om de werkfiche toe te lichten aan de bedienden die de werken naast het spoor gaan uitvoeren.
Een voorafgaande controle van de continuïteit en de staat van de materiële afbakening is noodzakelijk:
misschien werden elementen weggenomen tijdens vorige werken;
misschien werden elementen beschadigd door bijvoorbeeld wind.

## Slide 26
t
briefing – organisatie
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
DE GEBRUIKTE BEVEILIGINGSMETHODE IS ...
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS ...
JULLIE WERKEN MET ... PERSONEN
DE ZONE VAN HET WERK IS ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE BEREIKEN IS ... VIA ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE VERLATEN IS ... VIA ...
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS ...
DE RISICO'S VERBONDEN AAN HET WERK ZIJN ...
ALVORENS DE WERKEN TE STARTEN WORDT DE KWALITEIT VAN HET ORANJE NET
GECONTROLEERD DOOR …. EN INDIEN NODIG HERSTELD
IN GEVAL VAN INCIDENT OF ONGEVAL MOET DE VOLGENDE PROCEDURE
GEVOLGD WORDEN …
DE AFBAKENING VAN DE WERFZONE IS GEMATERIALISEERD DOOR EEN ORANJE WERFNET
OK!
OK!
JULLIE MOGEN DE GRENZEN VAN DE WERFZONE RICHTING SPOOR NOOIT OVERSCHRIJDEN
1. Plaatsen van materiële afbakening
Stap 2: voor de start van de werken

## Slide 27
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding
1. Afbakening van de werfzone: materiële afbakening
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
3. Incidenten
Inhoud

## Slide 28
Toezicht door een persoon: grenswachter - definitie
Men verstaat onder grenswachter:
een persoon die de aandacht vestigt van het personeel op de plaats van de grenzen van de werfzone zodanig dat het personeel, het materiaal (gemanipuleerd door het personeel), de voertuigen en/of de lasten (gemanipuleerd door de voertuigen) deze grenzen niet overschrijden.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter

## Slide 29
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Opstellen van een beveiligingssysteem met grenswachter: aanpak
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 30: Basisprincipe
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen
Veiligheid van het personeel
Veilige doorrit
Stoppen van activiteiten
Van zodra een persoon of werfvoertuig de grens van de werfzone (kant spoor) nadert slaat de grenswachter alarm.
Opgelet: ook de last moet in de grenzen van de werfzone blijven.
Alvorens het werk te hernemen moet het personeel, het materiaal (gemanipuleerd door het personeel), de werfvoertuigen en de lasten (gemanipuleerd door de werfvoertuigen) zich terug binnen de grenzen bevinden.
t
alarm
naderen begrenzing werfzone
stopzetten van activiteiten
Veiligheid van de voertuigen
Stap 1: Plannen

## Slide 31: Bepalen in welke zone de werken zullen doorgaan: oranje of gele zone
Stap 1: Plannen
Dendermonde
A
B
Lokeren
VA = 1,5 m
 | gevarenzone |  | 
 | oranje zone of verwittigingszone |  | afbakening werfzone
 | gele zone of waakzaamheidszone |  | zichtbaarheid
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen
Bepalen met hoeveel personen en/of werfvoertuigen de werken worden uitgevoerd

## Slide 32
Stap 1: Plannen
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen
Stap 1 bestaat erin:
om te bepalen waar de grens van de werfzone zich bevindt en welk type afbakening men zal toepassen;
om te bepalen wie men als grenswachter zal opstellen.
Deze analyse wordt uitgevoerd o.a. op basis van volgende elementen:
aantal personen aan het werk;
aantal voertuigen en welk type voertuigen worden ingezet;
WIT 1003 of andere analysedocumenten;
…
Een goede analyse zorgt ervoor dat het basisprincipe (veiligheid personeel – veiligheid werfvoertuigen – veilige doorrit van treinverkeer) wordt gegarandeerd.

## Slide 33
Bepalen van de plaats van grens die bewaakt wordt door de grenswachter
plaatsing voor werken in de oranje zone: de grens, bewaakt door de grenswachter, bevindt zich op minstens 1,75 m, loodrecht gemeten van de buitenkant van de dichtstbijgelegen rail (scheidingsafstand van minstens 25 cm tov gevarenzone);
plaatsing voor werken in de gele zone: de grens, bewaakt door de grenswachter, bevindt zich op minstens 2,50 m, loodrecht gemeten van de buitenkant van de dichtstbijgelegen rail
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen
Stap 1: Plannen

## Slide 34
Wie kan de rol van grenswachter garanderen bij werken met risico indringing type I?
Wie kan de rol van grenswachter garanderen?
de bediende zelf (enkel voor risico op indringing type I);
ofwel de leider van het werk;
ofwel door een bediende, speciaal voor deze taak aangeduid (grenswachter genaamd).
GRENSWACHTER
AANNEMER
Het aantal bedienden waarover de grenswachter toezicht mag houden:
Voorwaarde: de waakzaamheid van de grenswachter is gegarandeerd is tijdens de gehele prestatie van het werk
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen

## Slide 35
Wie kan de rol van grenswachter garanderen bij werken met risico indringing type II?
Wie kan de rol van grenswachter garanderen?
de leider van het werk;
ofwel door een bediende, speciaal voor deze taak aangeduid (grenswachter genaamd).
GRENSWACHTER
AANNEMER
Het aantal werkposten waarover de grenswachter toezicht mag houden:
Voorwaarde: de waakzaamheid van de grenswachter is gegarandeerd is tijdens de gehele prestatie van het werk
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 1: Plannen

## Slide 36
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 37
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 38
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 2: Validatie tov terrein
Stap 2: validatie t.o.v. terrein
1
Stap 1 bestaat erin :
het type van afbakening te bepalen;
de afstand van grenzen van de werfzone tov buitenste rail te bepalen;
te bepalen wie de rol van grenswachter zal uitvoeren.
Stap 1 wordt beschouwd als een theoretische studie.
Validatie (van de theoretische studie) ten opzichte van het terrein
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
2
Stap 2 gaat na of de theoretische studie uitvoerbaar is op het terrein: zijn de grenzen van de werfzone realistisch? En is de zichtbaarheid van deze grens én de werkposten gegarandeerd door de grenswachter?
Stap 2 valideert aldus stap 1 of wijzigt ze op basis van de bevindingen op het terrein.
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 39: Zichtbaarheid van de grenzen - basisprincipe
Bij een beveiligingssysteem met toezicht van de afbakening van de werfzone door een persoon (grenswachter) bestaat het basisprincipe erin om na te gaan of de zichtbaarheid van de grens en de werkposten door de grenswachter gegarandeerd kan worden op het terrein.
Zijn de grens van de werfzone en de werkposten zichtbaar voor de grenswachter?
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 2: Validatie tov terrein
Stap 2: validatie t.o.v. terrein

## Slide 40: Controle van de zichtbaarheid van de grenzen en de werkpost door de grenswachter
betekent dat de theoretische studie gevalideerd wordt voor wat betreft de zichtbaarheid van de grens en van de werkposten door de grenswachter.
betekent dat de theoretische studie moet aangepast worden om het probleem van de zichtbaarheid van de grens of de werkposten.
Andere criteria (lawaaierige werken bijv.) dienen nog te worden onderzocht.
Zijn alle werkposten en de grens zichtbaar voor de grenswachter?
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 2: Validatie tov terrein

## Slide 41
Indien het onmogelijk is om een oplossing te vinden met de grenswachter om te voldoen aan de zichtbaarheidsvoorwaarden van de grenzen van de werfzone én de werkposten, wil dit zeggen dat de veiligheidsmissie niet kan verzekerd worden door één agent.
In dat geval moet een ander beveiligingssysteem gekozen worden (van een hoger niveau in de hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen).
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 2: Validatie tov terrein
Niet voldoende zichtbaarheid? Wat doen?
Stap 2: validatie t.o.v. terrein

## Slide 42
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 43
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 44
In het beveiligingssysteem met afbakening van de werfzone door toezicht van een persoon, moet de grenswachter worden opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de werkposten aan het werk zodanig dat hij ten allen tijde elke bediende én elk voertuig, werkzaam op de werkposten kan zien, maar ook de grenzen van de werfzone (kant spoor) ten alle tijde kan waarnemen.
De grenswachter staat opgesteld ter hoogte van deze bedienden, buiten de gevarenzone of het vrijeruimteprofiel.
Deze manier van werken zorgt ervoor dat de veiligheid van de grenswachter verzekerd blijft.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 3: Plaats opstelling grenswachter
Stap 3: Plaats van opstelling van de grenswachter bepalen

## Slide 45
Indien het onmogelijk is om een oplossing te vinden met de grenswachter om te voldoen aan de zichtbaarheidsvoorwaarden van de grenzen van de werfzone én de werkposten, wil dit zeggen dat de veiligheidsmissie niet kan verzekerd worden door één agent.
In dat geval moet een ander beveiligingssysteem gekozen worden (van een hoger niveau in de hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen).
2. Opstellen van een beveiligingssysteem met grenswachter
Stap 3: Plaats opstelling grenswachter
Niet voldoende zichtbaarheid? Wat doen?
Stap 3: Plaats van opstelling grenswacht bepalen

## Slide 46
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 47
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 48
De leider van het werk (VV Aannemer) die het werk organiseert en/of leidt:
duidt nominatief diegene die de rol van grenswachter uitvoert;
communiceert de ligging van de grens die moet bewaakt worden door de grenswachter.
De briefing moet toelaten om de werkfiche toe te lichten aan de grenswachter en aan de bedienden die de werken naast het spoor gaan uitvoeren.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 4: Briefing en controle uitrusting grenswachter
Stap 4: Briefing van de bedienden en controle van de uitrusting van de grenswachter

## Slide 49
t
briefing – organisatie
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
DE GEBRUIKTE BEVEILIGINGSMETHODE IS ...
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS ...
JULLIE WERKEN MET ... PERSONEN
DE ZONE VAN HET WERK IS ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE BEREIKEN IS ... VIA ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE VERLATEN IS ... VIA ...
INDRINGING IN GEVARENZONE/ORANJE ZONE IS NIET TOEGELATEN
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS ...
DE RISICO'S VERBONDEN AAN HET WERK ZIJN ...
IN GEVAL VAN INCIDENT OF ONGEVAL MOET DE VOLGENDE PROCEDURE
GEVOLGD WORDEN …
JAN JANSSEN, VANDAAG BEN JIJ GRENSWACHTER
OK!
DE GRENS VAN DE WERFZONE LIGT OP …..
DE GRENS WERD WEL/NIET GEMATERIALISEERD
ALS DE HOORBAARHEID ONVOLDOENDE WORDT,
GEEF DAN ONMIDDELLIJK HET ALARM OM DE WERKEN TE STOPPEN
ALS DE ZICHTBAARHEID ONVOLDOENDE WORDT,
GEEF DAN ONMIDDELLIJKHET ALARM OM DE WERKEN TE STOPPEN
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 4: Briefing en controle uitrusting grenswachter

## Slide 50
t
briefing – organisatie
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
DE GEBRUIKTE BEVEILIGINGSMETHODE IS ...
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS ...
JULLIE WERKEN MET ... PERSONEN
DE ZONE VAN HET WERK IS ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE BEREIKEN IS ... VIA ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE VERLATEN IS ... VIA ...
INDRINGING IN GEVARENZONE/ORANJE ZONE IS NIET TOEGELATEN
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS ...
DE RISICO'S VERBONDEN AAN HET WERK ZIJN ...
IN GEVAL VAN INCIDENT OF ONGEVAL MOET DE VOLGENDE PROCEDURE
GEVOLGD WORDEN …
JAN JANSSEN IS VANDAAG GRENSWACHTER
OK!
OK!
JULLIE MOGEN DE GRENZEN VAN DE WERFZONE RICHTING SPOOR NOOIT OVERSCHRIJDEN
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 4: Briefing en controle uitrusting grenswachter
JULLIE MOETEN DE ACTIVITEITEN….. ONMIDDELLIJK STOPZETTEN WANNEER ALARM GESLAGEN WORDT.

## Slide 51
De bediende die toezicht houdt zodanig dat de grens van de werfzone (kant spoor) niet wordt overschreden moet in het bezit zijn van de nodige hulpmiddelen om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren.
De briefing moet toelaten om de veiligheidsuitrusting van de grenswachter te controleren alvorens hij zijn taak uitvoert.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 4: Briefing en controle uitrusting grenswachter
Stap 4: Briefing van de bedienden en controle van de uitrusting van de grenswachter

## Slide 52
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 53
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 54
Het opstellen van de bedienden en de grenswachter en het uitvoeren van de voorafgaande testen op het terrein, laten toe na te gaan of geen enkel aspect werd vergeten voor het correct opstellen van het beveiligingssysteem.
Het opstellen van de bedienden en de grenswachter en het uitvoeren van de voorafgaande testen laten ook toe de bijzondere omstandigheden op het terrein, die een rol kunnen spelen bij het opstellen van het beveiligingsysteem, in acht te nemen, bij bijvoorbeeld:
lawaai van fabrieken of werven in de buurt, of de richting en de kracht van de wind die al dan niet de hoorbaarheid van het akoestisch geluidssein kunnen beïnvloeden;
zichtbaarheid al dan niet in overeenstemming met de verwachte omstandigheden (b.v. vegetatie in de buurt van het spoor kan een hinder vormen voor de zichtbaarheid);
…
Stap 5: Voorafgaande controle: waarom?
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 5: Voorafgaande testen

## Slide 55
Voorafgaande testen
Dag D, uur U, minuut M
Testen van
zichtbaarheid
Zichtbaarheid van de grens door de grenswachter
Zichtbaarheid van alle bedienden en voertuigen van de werkposten
Testen van zichtbaarheid
Testen van hoorbaarheid
Hoorbaarheid van de bedienden van de werkposten
Testen van hoorbaarheid
Testen van zichtbaarheid en hoorbaarheid
Als alle testen een hebben gekregen, is de grenswachter klaar om het beveiligingssysteem toe te passen (OK).
OK!
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 5: Voorafgaande testen

## Slide 56
Indien de waarschuwing aan het personeel op de werkposten wordt aangekondigd door middel van geluidsseinen is een voldoende hoorbaarheid vereist, rekening houdend met de afstand vanwaar het sein wordt gegeven en met het lawaai van de omgeving.
Gehoor- en zichtbaarheidsvoorwaarden
Een voldoende zichtbaarheid van de grens van de werfzone en de werkposten is, op elk moment, vereist
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 5: Voorafgaande testen
Bij een beveiligingssysteem met toezicht van de afbakening van de werfzone door een persoon (grenswachter) bestaat het basisprincipe erin om na te gaan of de zichtbaarheid van de grens en de werkposten én de hoorbaarheid van de alarmen door de grenswachter gegarandeerd kan worden op het terrein.
Veiligheid van het personeel
Veilige doorrit
Veiligheid van de voertuigen
Stap 5: Voorafgaande controle: waarom?

## Slide 57
Wat doen als gehoors- en/of zichtbaarheidsvoorwaarden niet voldaan zijn?
…
Voor elke tekortkoming dient de VV verwittigd te worden.
Voor elke tekortkoming moet de VV een oplossing zoeken.
Als de VV geen oplossing heeft voor de tekortkoming, dan neemt hij één van volgende beslissingen over het verdere verloop van de werken:
of hij wacht tot de situatie verbetert en herneemt daarna de werken;
of hij verandert van beveiligingssysteem en laat daarna de werken beginnen:
3. of hij laat de ingeplande werkzaamheden definitief stopzetten.
De omstandigheden van zichtbaarheid en hoorbaarheid dienen ten allen tijde te worden geverifieerd.
Indien tijdens de uitvoering van de werken om welke reden dan ook, de goede zichtbaarheid en/of hoorbaarheid niet gegarandeerd is ( wordt ), laat de VV de werken onmiddellijk stopzetten.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 5: Voorafgaande testen
Stap 5: Voorafgaande controle: waarom?

## Slide 58
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 59
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 60
start
werken
OK
Testen van zichtbaarheid
Testen van hoorbaarheid
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
A
B
Lokeren
VA
DE WERKEN KUNNEN STARTEN
GRENSWACHTER AANNEMER
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 6: Werking van het beveiligingssysteem
Radiotesten enkel indien communicatie tussen de grenswachter en het personeel, werkzaam op de werkposten wordt uitgevoerd mbv radio’s. Deze testen moeten regelmatig herhaald worden tijdens de werken om een permanente radiocommunicatie te garanderen.
Stap 6: Werking van het beveiligingssysteem

## Slide 61
alarm
stoppen van de activiteit
Van zodra personeel, materiaal (gemanipuleerd door het personeel), een werfvoertuig of een last (gemanipuleerd door het voertuig) de grens van de werfzone nadert of dreigt te overschrijden slaat de grenswachter alarm. De activiteit die dit alarm veroorzaakt wordt onmiddellijk stopgezet.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 6: Werking van het beveiligingssysteem

## Slide 62
werk hernemen
Alvorens het werk te hernemen controleert de grenswachter of de zichtbaarheidsvoorwaarden terug voldaan zijn, bv dat de werkpost het zicht op de grens niet belemmert.
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 6: Werking van het beveiligingssysteem

## Slide 63
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 64
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 65
werken
werken
beëindigd
Stap 7: Einde van de werken
Stopzetting van het beveiligingssysteem met grenswachter
Op het einde van de werken: de beveiliging van de werfzone wordt pas stopgezet als de werkposten voldoende ver zijn verwijderd van de grens van de werfzone en geen enkele verplaatsing richting spoor in dienst nog mogelijk is.
BEVEILIGING WORDT STOPGEZET !
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
Stap 7: Einde van de werken – stopzetten van beveiligingssysteem

## Slide 66
Validatie ten opzichte van het terrein
Plannen van de werken en de bijhorende veiligheidsmaatregel
1
2
Bepalen van de plaats van opstelling van de grenswachter
3
Briefing van de bedienden
Controle van de uitrusting van de grenswachter
4
Opstelling van de bedienden
Voorafgaande testen
5
Werking van het beveiligingssysteem
6
Einde van de werken
Stopzetting van de beveiliging
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssyteem opstellen?
Hoe doe ik dat?

## Slide 67
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding
1. Afbakening van de werfzone: materiële afbakening
2. Afbakening van de werfzone: toezicht door een persoon – grenswachter
3. Incidenten
3.1 geen reactie na alarm
3.2 verminderde zichtbaarheid
3.3 onvoldoende hoorbaarheid
Inhoud

## Slide 68
3. Incidenten
3.1 Geen reactive na alarm
Er wordt geen gehoor gegeven aan het alarm van de grenswachter door één van de bedienden (technisch probleem of niet naleven van de richtlijnen).
Context
3.1 Geen reactie na alarm – activiteiten worden niet gestopt
AANKONDIGER
AANEMER
AANKONDIGER
AANEMER
Overleg tussen de grenswachter en de bedienden over wat er gebeurde en bepalen van de oorzaken van het voorval.
t
analyse oorzaak
overleg met VV / HL
De grenswachter moet de VV en de hiërarchische lijn onmiddellijk informeren over het incident en de eventuele oorzaken.
Om dit te verzekeren moet de briefing van de VV aannemer herinneren aan de interne procedures die bij incidenten strikt moeten worden toegepast.

## Slide 69
De beslissing om het werk te hernemen berust NIET bij de grenswachter of de bedienden.
Instructies komen van de hiërarchische lijn, conform de interne procedures.
3. Incidenten
3.1 Geen reactive na alarm

## Slide 70
De grenswachter dreigt het visueel contact met de grenzen van de werfzone en/of de werkpost te verliezen door regen, sneeuw, mist, rook, stoom, stof of andere omstandigheden.
3. Incidenten
3.2 Verminderde zichtbaarheid
3.2 Verminderde zichtbaarheid
Indien aan bepaalde minimale zichtbaarheidsvoorwaarden niet of niet meer voldaan is, moet(en) de bediende(n) zijn (hun) werkzaamheden staken.
zichtbaarheid onvoldoende
goede hoorbaarheid
NOT OK
t
zichtbaarheid niet verzekerd
A
B
Lokeren
GRENSWACHTER AANNEMER
VA
A
B
Dendermonde
Lokeren
ALARM !
GRENSWACHTER AANNEMER
VA
ALARM !
STOP
grenswachter laat de werken stopzetten
Dendermonde

## Slide 71


GRENSWACHTER AANNEMER
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
3. Incidenten
3.2 Verminderde zichtbaarheid
De grenswachter contacteert de VV aannemer en zijn HL om te overleggen.
t
overleg met VV / HL

## Slide 72
Wachten tot situatie verbetert en daarna werken hernemen | Ander organisatorisch model | Einde van de werken
…
OF
OF
OF


…
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
GRENSWACHTER
AANNEMER
3. Incidenten
3.2 Verminderde zichtbaarheid
Na het overleg neemt de VV aannemer een beslissing over het verdere verloop van de werken.

## Slide 73
t
werken
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
A
B
Dendermonde
Lokeren
GRENSWACHTER AANNEMER
VA
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid

## Slide 74
t
hoorbaarheid alarm
onzeker
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
A
B
Dendermonde
Lokeren
GRENSWACHTER AANNEMER
VA
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid

## Slide 75
t
grenswachter laat activiteiten stoppen
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
A
B
Dendermonde
Lokeren
GRENSWACHTER AANNEMER
VA
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
ALARM!
STOPPEN MET WERKEN !
Bij twijfel over de hoorbaarheid doet de grenswachter alle activiteiten die een indringing kunnen veroorzaken stoppen.

## Slide 76


GRENSWACHTER AANNEMER
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
De grenswachter contacteert de VV aannemer en zijn HL om te overleggen.
t
overleg met VV / HL

## Slide 77
Wachten tot situatie verbetert en daarna werken hernemen | Ander organisatorisch model | Einde van de werken
…
OF
OF
OF


…
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
GRENSWACHTER
AANNEMER
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
Na het overleg neemt de VV aannemer een beslissing over het verdere verloop van de werken.

## Slide 78
Uitzonderlijk luidruchtige werken
Bij activiteiten van korte duur én bij risico op indringing type I:
De grenswachter kan de waarschuwing doorgeven aan de bedienden aan het werk door te trekken aan de arm of te tikken op de schouders.
Hij waakt erover dat hij hierbij zichzelf niet in gevaar brengt.
3. Incidenten
3.3 Onvoldoende hoorbaarheid
t
Tijdens het plannen van uitzonderlijk luidruchtige werken waakt de hiërarchische erover een andere veiligheidsmaatregel te kiezen (buiten dienststelling of een systeem voor sperren van de beweging).
A
B
Dendermonde
Lokeren
GRENSWACHTER AANNEMER
VA

## Slide 79
?
VRAGEN?