## Slide 1: Directie Asset Management Eenheid 68 Versie Aannemer Een bediende die waakt over de veiligheid – rol kijkuit Beveiliging van één of twee tewerkgestelde bedienden Indringing type I Versie 2.0
Dit document vervangt de van kracht zijnde reglementering niet!

## Slide 2
Basisgegevens |  |  | 
 Eenheid 68 Een bediende die waakt over de veiligheid(rol kijkuit) V2.0.pptx |  |  | 
Werkgroep | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis | 
Eigenaar inhoud | I-AM.111 |  | 
Eigenaar lay-out | I-AM.114 |  | 
Dit document is eigendom van INFRABEL.

## Slide 3
Dit document is eigendom van INFRABEL.
Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels |  |  | 
Nummer bijvoegsel | Datum | Beschrijving | Nr. gewijzigde bladzijden
1.01 | 02-01-2017 | Hernummering van de eenheid | Voorblad, footers van alle pagina's
2.0 | 15.03.2021 | Aanpassing bundel 63 versie 2.1 | 
Voorgesteld | Nagekeken | Goedgekeurd | Goedgekeurd
 |  | 16/08/2021 | 
Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (datum / handtekening) | Simon Campet Adviseur I-AM.111 (datum / handtekening) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (datum / handtekening) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (datum / handtekening)

## Slide 4
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke gevallen
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 5: Referentiedocumenten
Referentiedocumenten
Bundel 576 – Reglement voor de arbeidsveiligheid (RAV), Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 1: Beveiliging van één of twee tewerkgestelde bedienden.
Bericht 4 VM/2010 – 10de bijvoegsel aan het ARPS Bundel 576
Omzendbrief 2 I-AM/2019 – Werken met indringing type I – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
Omzendbrief 1 I-AM/2020 – Richtlijnen voor de beveiliging van werken met indringing type II
Bundel 63 versie 2.1 – Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten voor werken, leveringen en diensten
WIT 1009.nl – Veiligheidsmaatregel “aankondigingssysteem” – versie aanemers

## Slide 6
Leer-
doelstellingen
Op het einde van deze sessie zijn jullie bekwaam om:
De deelnemer kent zijn taken en verplichtingen als kijkuit en kan deze toepassen, waaronder:
    waken over de veiligheid van één of twee collega’;
    de treinen aankondigen zodanig dat de werkende bedienden de gevarenzone kunnen vrijmaken;
    waken over de naleving van de vrijmaking.
De deelnemer weet hoe hij moet reageren als kijkuit bij incidenten:
    geen vrijmaking van de gevarenzone;
    verminderde zichtbaarheid;
    onvoldoende hoorbaarheid.
De deelnemer weet hoe hij, als kijkuit, moet reageren bij :
    luidruchtige werken.

## Slide 7
Familiefoto
Familiefoto “aannemer”
KIJKUIT
AANNEMER
1 BEDIENDE
AAN HET WERK
AANNEMER
2 BEDIENDEN
AAN HET WERK
AANNEMER
of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
Opmerking
In deze eenheid:
De benaming "kijkuit“ wordt systematisch gebruikt in plaats van "bediende die waakt over de veiligheid".
De afkorting "VV" wordt systematisch gebruikt in plaats van "Verantwoordelijke Veiligheid".
Het woord bediende is een term dat veelvuldig wordt gebruikt binnen Infrabel. Hieronder verstaan we een person aan het werk. Men verwijst hier niet naar het statuut van een werknemer.

## Slide 8
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke situaties
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 9
Totale lijnsonder-breking
Spoor buiten dienst
Gematerialiseerd sperren van de bewegingen
Niet-gematerialiseerd sperren van de bewegingen
HIGH
LOW
  1) Schildwachten – radio met afdekking
  2) Schildwachten – radio zonder afdekking
  3) Klassiek systeem met schildwachten
  4) KIJKUIT / Aankondiger / ATWS
Aankondigings-systemen
Fysieke of technische afscherming
Systemen voor de afbakening van de werfzone
0.1 Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding

## Slide 10
0.1 Ter herinnering – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
0. Inleiding
1 BEDIENDE
AAN HET WERK
2 BEDIENDEN
AAN HET WERK
of
  1) Schildwachten – radio met afdekking
  2) Schildwachten – radio zonder afdekking
  3) Klassiek systeem met schildwachten
  4) Kijkuit / Aankondiger / ATWS
Aankondigings-systemen
Kijkuit waakt over de veiligheid van één of twee tewergestelde bedienden.

## Slide 11
0. Inleiding
Licht materiaal
Personeel
0.2 Ter herinnering – Topeassing Gebied Kijkuit
  1) Schildwachten – radio met afdekking
  2) Schildwachten – radio zonder afdekking
  3) Klassiek systeem met schildwachten
  4) KIJKUIT / Aankondiger / ATWS
Aankondigings-systemen
Notes: Système de protection par Vigie = uniquement protection (risques d’) empiètements de type I = maximum 2 agents au travail (matériel léger uniquement)

## Slide 12
0.3 Rol van de verantwoordelijke bediende
0. Inleiding
De verantwoordelijke bediende die het werk organiseert of leidt (leider van het werk aannemer), duidt nominatief diegene aan die de rol van kijkuit uitvoert.
bepaalt de te respecteren verwittigingsafstand;
geeft aan de kijkuit de detectiepunten;
geeft aan de kijkuit voor welke sporen de bewegingen dienen aangekondigd.
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER

## Slide 13
0.4 Rol van kijkuit (bediende die waakt over 1 of 2 tewerkgestelde bedienden)
0. Inleiding
De bediende die de rol van kijkuit uitvoert:
- NEEMT ZELF NOOIT DEEL AAN DE WERKZAAMHEDEN!
- heeft heeft onder andere de volgende verplichtingen:
constant aandachtig zijn, LAAT ZICH NIET AFLEIDEN;
afwisselend kijken in al de richtingen vanwaar de bewegingen kunnen aankomen, zonder te lang in één richting te kijken;
de bewegingen aankondigen ten laatste op het moment waarop zij het detectiepunt bereiken;
wanneer men het visueel en auditief contact verliest of dreigt te verliezen met de bediende(n) of de detectiepunten, de sporen onmiddellijk doen ontruimen ;
in geval van twijfel de sporen doen ontruimen;
indien nodig, niet aarzelen om een noodremming uit te lokken;
over de eigen veiligheid waken: NEEMT STEEDS PLAATS BUITEN DE GEVARENZONE;
...
KIJKUIT
AANNEMER

## Slide 14
0.4 Kijkuit: algemene principes
0. Inleiding
waakt over de veiligheid van maximum 2 werkende bedienden;
is belast met de detectie van de bewegingen die de werfzone naderen en met het doorsturen van de waarschuwing aan de werkende bedienden;
neemt plaats buiten de gevarenzone van het spoor in dienst, op een plaats:
  van waaruit hij de bewegingen , die de werfzone naderen vanaf het detectiepunt, opgegeven door de leider van het werk, kan waarnemen; en
  van waaruit hij te allen tijde een zicht heeft over de werkende bedienden.
is belast met het toezicht op de naleving van vrijmaking van de gevarenzone en controle dat de werkende bedienden in de uitwijkzone blijven tot toelating om het werk te hernemen;
geeft na doortocht van de aankondigde beweging(en) de toelating aan de werkende bedienden om het werk te hernemen als de zichtbaarheid is hersteld en als aan alle voorwaarden is voldaan;
beschikt eventueel over communicatiemiddelen (radio, toeter,…) die hem toelaten om de waarschuwing doeltreffend door te geven aan de ploeg;
indien hij beschikt over een radio: controleert op regelmatige tijdstippen de kwaliteit van de verbindingen.
KIJKUIT
AANNEMER

## Slide 15
0.5 Uitrusting van de kijkuit
0. Inleiding
De kijkuit moet minimaal beschikken over een rood mobiel sein (rode vlag):
Hij moet de middelen hebben om het alarm aan de bediende aan het werk door te geven (bv. een toeter)
De kijkuit draagt de gele reglementaire werkkledij.
Voor wat betreft bijkomende uitrusting, moet men de instructies van de werkgever en/of de verantwoordelijke bediende volgen.
KIJKUIT
AANNEMER
De bediende die waakt over de veiligheid hoeft (…) moet in het bezit zijn van de nodige hulpmiddelen om zijn taak naar behoren te kunne uitvoeren.

## Slide 16
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke situaties
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 17
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
t
briefing – organisatie
OK!
KIJKUIT AANNEMER
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
ALS DE HOORBAARHEID ONVOLDOENDE WORDT,
GEEF DAN ONMIDDELLIJKHET ALARM OM HET SPOOR VRIJ TE MAKEN
ALS DE ZICHTBAARHEID ONVOLDOENDE WORDT,
GEEF DAN ONMIDDELLIJKHET ALARM OM HET SPOOR VRIJ TE MAKEN
DE DETECTIEPUNTEN KANT … ZIJN GELEGEN TER HOOGTE VAN …
KONDIG DE TREINEN AAN KOMENDE VAN SPO(O)R(EN) …, KANT …
DE GEBRUIKTE BEVEILIGINGSMETHODE IS ...
DE UITWIJKPLAATS(en) IS (zijn) ...
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS ...
JULLIE WERKEN MET ... PERSONEN
DE TESTEN VAN VRIJMAKING VERLOPEN VOLGENS PROCEDURE …
DE TIJD VAN VRIJMAKING IS .. SECONDEN
DE VERWITTIGINGSAFSTAND IS … METER
DE ZONE VAN HET WERK IS ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE BEREIKEN IS ... VIA ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE VERLATEN IS ... VIA ...
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS ...
DE RISICO'S VERBONDEN AAN HET WERK ZIJN ...
IN GEVAL VAN INCIDENT OF ONGEVAL MOET DE VOLGENDE PROCEDURE
GEVOLGD WORDEN …
JAN JANSSEN, VANDAAG BEN JIJ KIJKUIT

## Slide 18
t
briefing – organisatie
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
DE GEBRUIKTE BEVEILIGINGSMETHODE IS ...
DE UITWIJKPLAATS(en) IS (zijn) ...
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS ...
JULLIE WERKEN MET ... PERSONEN
DE TESTEN VAN VRIJMAKING VERLOPEN VOLGENS PROCEDURE …
DE TIJD VAN VRIJMAKING IS .. SECONDEN
DE VERWITTIGINGSAFSTAND IS … METER
DE ZONE VAN HET WERK IS ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE BEREIKEN IS ... VIA ...
DE MANIER OM DE ZONE VAN HET WERK TE VERLATEN IS ... VIA ...
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS ...
DE RISICO'S VERBONDEN AAN HET WERK ZIJN ...
IN GEVAL VAN INCIDENT OF ONGEVAL MOET DE VOLGENDE PROCEDURE
GEVOLGD WORDEN …
DE KIJKUIT IS JAN JANSSEN
OK!
OK!
JULLIE MOETEN DE ZONE VAN HET WERK ONMIDDELLIJK VERLATEN WANNEER ALARM GESLAGEN WORDT.
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart

## Slide 19
t
Dendermonde
A
B
bedienden
zijn
ter plaatse
VA = 1,5 m
Lokeren
 | Uiterste grenzen van de zone van het werk |  | Detectiepunt links
 | Afstand van verwittiging (AV links) |  | Detectiepunt rechts
 | Afstand van verwittiging (AV rechts) |  | Zichtbaarheid
AV
AV
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
Situatieschets:
2 sporen in dienst (tussenspoor < 4,5 m)
dagprestatie
2 bedienden aan het werk (indringing type I in 1 spoor in dienst)
aankondigen van de bewegingen op beide sporen A en B

## Slide 20
A
B
testen
zichtbaarheid
Dendermonde
Lokeren
VA
t
KIJKUIT AANNEMER
voorafgaande testen
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
De kijkuit kijkt afwisselend links en rechts naar zijn detectiepunten.
De kijkuit bevestigt aan de VV de goede zichtbaarheid van alle detectiepunten!
Een éénduidige identificatie van de detectiepunten is onontbeerlijk. Deze identificatie berust bij de VV (Verantwoordelijke voor de Veiligheid) (zie briefing).

## Slide 21
t
JA, IK HOOR U
KIJKUIT AANNEMER
HOOR JE MIJ?
test hoorbaarheid
KIJKUIT AANNEMER
JA, IK HOOR JULLIE
HOOR JIJ ONS?
testen zichtbaarheid
test hoorbaarheid
JA, IK HOOR U
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
Betreffende de voorwaarden noodzakelijk voor een goede hoorbaarheid tussen de verschillende werknemers, moet men zich houden aan de instructies van de werkgever (bijvoorbeeld het gebruik van een claxon of een toethoorn – zie ook punt 4).

## Slide 22
…
Tekortkoming zichtbaarheid en hoorbaarheid
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
KIJKUIT AANNEMER
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
Voor elke tekortkoming dient de VV verwittigd te worden.
Voor elke tekortkoming moet de VV naar een oplossing zoeken.
Als de VV geen oplossing heeft voor de tekortkoming, dan neemt hij één van volgende beslissingen over het verdere verloop van de werken:
of hij wacht tot de situatie verbetert en herneemt daarna de werken;
of hij verandert van organisatorisch model;
of hij laat de ingeplande werkzaamheden definitief stopzetten.
De omstandigheden van zichtbaarheid en hoorbaarheid dienen ten allen tijde te worden geverifieerd.
Indien tijdens de uitvoering van de werken, om wat voor reden dan ook, de goede zichtbaarheid en/of hoorbaarheid niet gegarandeerd is ( wordt ), laat de VV het spoor onmiddellijk vrijmaken.

## Slide 23
t
testen van vrijmaking
testen van vrijmaking
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
Tijdens de voorafgaande testen van vrijmaking dient de beveiliging van het personeel ten allen tijde gegarandeerd te zijn. De kijkuit voorafgaand opgesteld en voor dewelke de testen van goede hoorbaarheid en goede zichtbaarheid werden gevalideerd, verzekeren een veilige uitvoering van de testen van vrijmaking.
De manier van werken om de testen van vrijmaking uit te voeren worden bepaald en uitgelegd door de VV aan de kijkuit en aan de betrokken bedienden.
Indien nodig worden de testen van vrijmaking progressief uitgevoerd.

## Slide 24
t
voorafgaande testen
goede zichtbaarheid
voldoende hoorbaarheid
testen van vrijmaking
OK
OK
OK
KIJKUIT AANNEMER
voorafgaande testen
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart

## Slide 25
A
B
start werken
ok
Dendermonde
Lokeren
VA
t
DE WERKEN KUNNEN STARTEN
KIJKUIT AANNEMER
voorafgaande testen
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
De kijkuit houdt voortdurend zijn aandacht gericht op de detectiepunten en op de bedienden in het spoor.

## Slide 26
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
start
van de werken
 | Zone van het werk
 | Mogelijke indringing in de gevarenzone van het nevenliggende spoor
KIJKUIT AANNEMER
1. Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.1 opstart
Bewegingen worden steeds aangekondigd op beide sporen.

## Slide 27: 1.2. Alarm – Beweging(en) aangekondigd
t
A
B
alarm
trein van Dendermonde
Dendermonde
Lokeren
!
Alarm !
ALARM !
SPOOR VRIJMAKEN !
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.2 Alarm – beweging(en) aangekondigd

## Slide 28
t
A
B
vrijmaking van het spoor
Dendermonde
Lokeren
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.2 Alarm – beweging(en) aangekondigd
Van zodra de bedienden in het spoor het bevel van de kijkuit horen, nemen ze alle voorwerpen die de doortocht kunnen hinderen uit het spoor en uit het vrijeruimteprofiel en trekken zij zich terug op de veiligheidsafstand (= de vooraf bepaalde uitwijkplaats).
VA

## Slide 29
t
A
B
voorbij-rijdende beweging
Dendermonde
Lokeren
VA
zichtbaarheid detectiepunten
spoor A
zichtbaarheid
detectiepunten
spoor B
!
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.2 Alarm – beweging(en) aangekondigd
De kijkuit zal tijdens de doortocht het visueel contact met een detectiepunt op spoor B verliezen (zie punt 1.3).

## Slide 30
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
Alarm !
t
!
ALARM !
alarm
trein van
Lokeren
SPOOR VRIJHOUDEN !
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.2 Alarm – beweging(en) aangekondigd

## Slide 31
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
zichtbaarheid detectiepunten
spoor A
zichtbaarheid
detectiepunten
spoor B
spoor
vrijhouden
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.2 Alarm – beweging(en) aangekondigd
Beweging op spoor A.
De kijkuit is het visueel contact met zijn detectiepunten kant Lokeren verloren en zal het visueel contact met zijn detectiepunten kant Dendermonde verliezen.

## Slide 32
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
!
!
zichtbaarheid
onvoldoende
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Lokeren
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Dendermonde
Beginsituatie
!
t
KIJKUIT AANNEMER
1.3 Herstel van de zichtbaarheid
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.3 Herstel van de zichtbaarheid
Beweging op spoor A.
De kijkuit is/zal het visueel contact met zijn detectiepunten kant Lokeren verloren/verliezen.
De kijkuit zal tijdens de doortocht het visueel contact met zijn detectiepunten kant Dendermonde verliezen.

## Slide 33
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
zichtbaarheid
onvoldoende
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Lokeren
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Dendermonde
t
KIJKUIT AANNEMER
De kijkuit is tijdens de doortocht het visueel contact met zijn detectiepunten kant Dendermonde verloren.
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.3 Herstel van de zichtbaarheid

## Slide 34
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
t
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Lokeren
zichtbaarheid
detectiepunten
kant Dendermonde
herstel
zichtbaarheid
OK!
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.3 Herstel van de zichtbaarheid
De kijkuit laat mondeling weten dat de zichtbaarheid van de detectiepunten opnieuw normaal geworden is (de zichtbaarheid mag niet meer onderbroken worden door de doorrit van de aangekondigde trein).

## Slide 35
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
werk
hernemen
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.4 Hernemen van het werk
1.4 Hernemen van het werk

## Slide 36
A
B
Dendermonde
Lokeren
werken
KIJKUIT AANNEMER
Opstellen van een beveiligingssysteem met kijkuit
1.4 Hernemen van het werk

## Slide 37
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Opstellen van het beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke situaties
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 38
t
alarm
trein van
Lokeren
Beginsituatie
A
B
Dendermonde
!
ALARM !
Lokeren
SPOOR VRIJMAKEN !
KIJKUIT AANNEMER
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
Alarm!

## Slide 39
t
A
B
vrijmaking
van het
spoor
Dendermonde
Lokeren
KIJKUIT AANNEMER
!
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor

## Slide 40
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
incident
SPOOR VRIJMAKEN !
KIJKUIT AANNEMER
!
Het spoor wordt niet volledig vrijgemaakt.
De kijkuit herhaalt onmiddellijk het alarm.
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
VA

## Slide 41
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
Hiiiiiiie
VA
halthouden
beweging
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
De kijkuit vertoont al zwaaiend zijn rood mobiel sein, gaat de beweging tegemoet en lokt een noodremming uit.

## Slide 42
A
B
Dendermonde
Lokeren
trein
staat stil
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
VA

## Slide 43
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
sporen zijn vrijgemaakt
OK!
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
De kijkuit blijft de rode vlag vertonen zolang het spoor niet is vrijgemaakt.

## Slide 44
t
Verderzetten v/d beweging
De kijkuit van de aannemer neemt contact op met een bediende Infrabel (VBUW), de enige die competent is om het hernemen van een rit toe te laten.
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor

OF
OF
Oproep bediende Infrabel
Bediende Infrabel (VBUW) vertoont de groene vlag aan de treinbestuurder zodanig dat hij zijn weg kan verderzetten.

## Slide 45
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
VA
kijkuit neemt basispositie in
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
De kijkuit neemt zijn basispositie terug in.

## Slide 46
goede zichtbaarheid
voldoende hoorbaarheid
vrijmaking
onderling
overleg
t
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
NIET OK
Overleg tussen de kijkuit en de bedienden over wat er gebeurde en bepalen van de oorzaken van het gebeuren.

## Slide 47


Informatie naar de VV en de HL
t
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
De bedienden moeten de VV en hun hiërarchische lijn onmiddellijk informeren over het incident en de eventuele oorzaken.
Om dit te verzekeren moet de briefing van de VV aannemer herinneren aan de interne procedures die in verslechterde omstandigheden strikt moeten toegepast worden.
NIET OK

## Slide 48
OF
OF
OF
Werken hernemen | Ander organisatorisch model | Einde van de werken


…
…
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
De beslissing om het werk te hernemen berust NIET bij de kijkuit of de bedienden.
U moet wachten op de instructies van uw hiërarchische lijn, conform de interne procedures.
OK
OK

## Slide 49
goede zichtbaarheid
voldoende hoorbaarheid
t
testen van vrijmaking
OK
OK
onderling overleg
beslissing HL aannemer
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor
OK

## Slide 50
t
A
B
OK! WERK HERNEMEN
Dendermonde
Lokeren
werk hernemen
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.1 Geen vrijmaking van het spoor

## Slide 51
A
B
Dendermonde
Lokeren
zichtbaarheid neemt af
t
KIJKUIT AANNEMER
2.2 Verminderde zichtbaarheid
2. Incidenten
2.2 Verminderde zichtbaarheid
De kijkuit dreigt het visueel contact met één of meerdere detectiepunten door regen, sneeuw, mist, rook, stoom, stof of andere omstandigheden te verliezen.

## Slide 52
A
B
Dendermonde
Lokeren
spoor vrijmaken
t
ALARM !
SPOOR VRIJMAKEN !
KIJKUIT AANNEMER
Indien aan bepaalde minimale zichtbaarheidsvoorwaarden niet of niet meer voldaan is, moet(en) de bediende(n) zijn (hun) werkzaamheden staken en het spoor vrijmaken.
2. Incidenten
2.2 Verminderde zichtbaarheid

## Slide 53
A
B
Dendermonde
Lokeren
spoor vrijgemaakt
t
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.2 Verminderde zichtbaarheid
zichtbaarheid onvoldoende
goede hoorbaarheid
NOT OK

## Slide 54


KIJKUIT AANNEMER
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
2. Incidenten
2.2 Verminderde zichtbaarheid
De kijkuit contacteert de VV aannemer en zijn HL om te overleggen.

## Slide 55
Wachten tot situatie verbetert en daarna werken hernemen | Ander organisatorisch model | Einde van de werken
…
OF
OF
OF


…
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
KIJKUIT
AANNEMER
2. Incidenten
2.2 Verminderde zichtbaarheid
Na het overleg neemt de VV aannemer een beslissing over het verdere verloop van de werken.

## Slide 56
A
B
Dendermonde
Lokeren
werken
t
KIJKUIT AANNEMER
2.3 Onvoldoende hoorbaarheid
2. Incidenten
2.3 Onvoldonede hoorbaarheid

## Slide 57
A
B
Dendermonde
Lokeren
hinder voor de hoorbaarheid
t
?
?
?
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Onvoldoende hoorbaarheid

## Slide 58
A
B
Dendermonde
Lokeren
alarm
hoorbaarheid
onzeker
t
ALARM!
?
?
?
SPOOR VRIJMAKEN !
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Onvoldoende hoorbaarheid
Bij onduidelijkheid over de hoorbaarheid doet de kijkuit het spoor vrijmaken.

## Slide 59
A
B
Dendermonde
Lokeren
kijkuit
doet het spoor vrijmaken
t
?
?
?
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Onvoldoende hoorbaarheid
De kijkuit kan de bediende aan de arm trekken indien deze niet onmiddellijk gevolg geeft aan het alarm.
Daarbij waakt hij er over zijn eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

## Slide 60
A
B
Dendermonde
Lokeren
spoor vrijgemaakt
t
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Verminderde hoorbaarheid

## Slide 61
goede zichtbaarheid
voldoende hoorbaarheid
vrijmaking
onderling
overleg
?
?
?
KIJKUIT AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Verminderde hoorbaarheid
Overleg tussen de kijkuit en de bedienden over de hoorbaarheid.

## Slide 62
overleg met de VV en/of HL
t


KIJKUIT AANNEMER
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
2. Incidenten
2.3 Verminderde hoorbaarheid
De kijkuit contacteert de VV aannemer en zijn HL om te overleggen

## Slide 63
Wachten tot situatie verbetert en daarna werken hernemen | Ander organisatorisch model | Einde van de werken
…
OF
OF
OF


…
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
LEIDER V/H WERK –
VV AANNEMER
HIERARCHISCHE LIJN AANNEMER
en/of
KIJKUIT
AANNEMER
2. Incidenten
2.3 Verminderde hoorbaarheid
Na het overleg neemt de VV aannemer een beslissing over het verdere verloop van de werken.

## Slide 64
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Opstellen van het beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke situaties
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 65
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
Beginsituatie
werken
KIJKUIT AANNEMER
3. Einde van de werken

## Slide 66
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
werken
beëindigd
VA
KIJKUIT AANNEMER
3. Einde van de werken

## Slide 67
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
controle
van het
spoor
VA
KIJKUIT AANNEMER
SPOOR OK
3. Einde van de werken

## Slide 68
t
A
B
Dendermonde
Lokeren
stopzetten
van de
beveiliging
VA
BEVEILIGING
WORDT STOPGEZET
KIJKUIT AANNEMER
3. Einde van de werken

## Slide 69
t
VA
Dendermonde
A
B
Lokeren
einde
► ► ► ► ► ► ►
EINDE
van de werken
KIJKUIT AANNEMER
3. Einde van de werken

## Slide 70
Familiefoto "Aannemer" 0. Inleiding 1. Opstellen van het beveiligingssysteem met kijkuit
2. Incidenten / Specifieke situaties
3. Einde van de werken
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
Inhoud

## Slide 71
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
De bediende in het spoor riskeert het alarm niet te horen.
Tijdens de planning van uitzonderlijk luidruchtige werken waakt de hiërarchische lijn erover te kiezen voor een andere beveiligingsmethode (buiten dienststelling of toepassing van een systeem voor sperren van de bewegingen).
Voor activiteiten van korte duur:
de kijkuit kan de waarschuwing overmaken aan de bedienden aan het werk door aan de arm te trekken (of te tikken op de schouder).
De kijkuit waakt erover zichzelf hierbij niet in gevaar te brengen.

## Slide 72
A
B
Dendermonde
Lokeren
A
B
Dendermonde
Lokeren
OF
KIJKUIT AANNEMER
KIJKUIT AANNEMER
4. Uitzonderlijk luidruchtige werken
*

## Slide 73
?
VRAGEN?