## Slide 1: Direction Asset Management Unité 66 (version entrepreneur) Chef de travail - Responsable de la sécurité Système de Protection avec ‘Annonceur’ Empiètement type I et II
Ce document ne remplace pas la réglementation en vigueur!

## Slide 2
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.
Données de base |  |  | 
 Unité 66 chef de travail - système de protection avec annonceur_V2.0.pptx |  |  | 
Groupe de travail | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis | 
Propriétaire du contenu | I-AM.111 |  | 
Propriétaire du lay-out | I-AM.114 |  | 

## Slide 3
Proposé | Vérifié | Approuvé | Approuvé
Simon Campet Conseiller I-AM.111 (date / signature) | Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (date / signature) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (date / signature) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (date / signature)
Tableau des versions |  |  | 
Numéro de version | Date | Description | Numéros des pages modifiées
1.0 | 15.07.2021 | Version 1.0 | 
2.0 | 20.01.2022 | Mise à jour suite aux formations | tous
Notes: Operational Safety

## Slide 4
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec Annonceur
2. Incidents
Contenu

## Slide 5
Fascicule 576 – Règlement de la sécurité au travail (RST), Partie III, Titre IV, Chapitre I, Rubrique 1: Protection d’un ou deux agents au travail
Avis 4 SE/2010 – 10ème supplément au RGPS Fascicule 576
Circulaire 02 I-AM/2019 – Travaux avec empiètements de type I – Hiérarchie des mesures de sécurité
Circulaire 01 I-AM/2020 – Directives pour la protection des travaux avec empiètements de type II
Fascicule 63 version 2.1 – Mesures de sécurité et de santé lors de l’exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services
WIT 1009.fr – Mesure de sécurité “Dispositifs d’annonce” – version entrepreneur
Documents de référence

## Slide 6
Objectifs
d’apprentissage
A la fin de cette session, vous serez capable de:
L’apprenant connaît ses obligations en tant que chef de travail lors de la mise en place d’un système de sécurité avec Annonceur et peut appliquer :
    le fonctionnement du système de sécurité ‘annonceur’ ;
    les points de détection à partir du temps d’annonce et de l’emplacement de l’annonceur ;
    vérifier l’étude théorique sur le terrain ;
    les éléments principaux à communiquer lors du briefing à l’annonceur et aux agents de travail ;
    L’exécution des tests préliminaires et les modifications éventuelles.
L’apprenant sait comment réagir face aux situations suivantes :
    pas de réaction à l’alarme ;
    visibilité réduite ;
    audition réduite.

## Slide 7
Photo de famille “Entrepreneur"
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
POSTE DE TRAVAIL
CHEF DE TRAVAIL – RS ENTREPRENEUR
LIGNE
HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
Remarques
Dans la présente unité:
L’abréviation “RS” est systématiquement utilisée en lieu et place de “Agent Responsable de la Sécurité”
On parle de “Poste de Travail” pour désigner une unité, composée de:
  soit 1 engin ;
  soit 1 équipe au travail (max 4 agents travaillant en groupe) ;
  soit 1 engin et 1 équipe au travail (collaborant).
3. Dans les schémas de ce module, nous utilisons régulièrement un engin de travaux pour afficher un poste de travail.
Le terme « agent » est un terme fréquemment utilisé au sein d'Infrabel. Il fait référence à une personne au travail. Il ne fait pas référence au statut d'un employé.

## Slide 8
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
Contenu

## Slide 9
Coupure Totale de Ligne
Mise Hors Service de la voie
Blocage des Mouvements Matérialisé
Blocage des Mouvements non Matérialisé
HIGH
LOW
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) Vigie / ANNONCEUR / ATWS
Dispositifs d’Annonces
Séparation physique ou technique
Dispositifs de délimitation de la zone de chantier
0.1 Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Niveau de sécurité

## Slide 10
Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
POSTE DE TRAVAIL
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) Vigie / ANNONCEUR / ATWS
Dispositifs d’Annonces
L’annonceur veille à la sécurité d’un ou deux postes de travail.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Une poste de travail est une unité, composée de :
  soit 1 engin ;
  soit 1 équipe au travail (max 4 agents travaillant en groupe) ;
  soit 1 engin et 1 équipe au travail (collaborant).

## Slide 11
Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) Vigie / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Le système de protection avec annonceur peut être utilisé pour:
des travaux sans empiètement de type I ou II (c’est-à-dire des travaux réalisés dans la zone orange ou jaune sans empiètement prévu dans la zone dangereuse ou le gabarit) ;
éventuellement en complément d’une autre mesure de sécurité (empiètement type II).
Le rôle d’annonceur peut-être assuré par du personnel entrepreneur formé dans le cadre de travaux sans empiètement prévu.

## Slide 12
0.2 Rôle de l’agent responsable
0. Introduction
L’agent responsable qui organise ou dirige les travaux (chef de travail entrepreneur), désigne nominativement l’agent qui va assurer le rôle d’annonceur.
il détermine la distance d’avertissement à respecter ;
il indique à l’annonceur les points de détection ;
il indique à l’annonceur la voie pour laquelle les mouvements doivent être annoncés (voie adjacente) ;
il délimite la zone de chantier, en fonction des distances de sécurité à respecter (selon le type d’empiètement et/ou le type d’engin en activité). Pour toute activité réalisée avec des engins de chantier (pouvant entraîner un empiètement de type II), une delimitation matérielle sera mise en oeuvre ;
il valide les tests de visibilité, d’audition et de dégagements réalisés avant le démarrage des activités.
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR

## Slide 13
0.3 Rôle de l’annonceur (‘Agent veillant à un ou deux postes de travail’)
0. Introduction
L’agent qui assure le rôle d’annonceur :
- ne participe jamais aux travaux!
- a, entre autres, les obligations suivantes:
être constamment attentif, ne pas se laisser distraire ;
regarder alternativement dans toutes les directions d’où peuvent arriver les mouvements, sans s’attarder trop longtemps dans une direction ;
interrompre les activités en cas de perte de contact visuel et/ou auditif avec l’agent (les agents) ou le(s) opérateur(s) d’engin(s) placés sous sa supervision ou avec les points de détection ;
en cas de doute, arrêter les travaux ;
veiller à sa propre sécurité (en restant en dehors de la zone dangereuse) ;
l'annonceur ne peut pas s'asseoir dans le poste de conduite 'un véhicule
l’annonceur dispose des moyens de communication (klaxon, radio) lui permettant de relayer efficacement l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail ;
s’il dispose d’une radio, l’annonceur contrôle régulièrement la qualité de la liaison radio.
...
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 14
0.4 Annonceur: principes générales
0. Introduction
l’annonceur est chargé de la détection des mouvements approchant la zone de chantier, et de la transmission de l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail ;
annoncer les mouvements au plus tard lorsqu’ils atteignent les points de détection et interrompre les activités des postes de travail pouvant occasionner des empiètements du gabarit ou de la zone dangereuse ;
l’annonceur est positionné à l’extérieur de la zone dangereuse de la voie en service à un emplacement d’où il peut :
  percevoir les mouvements approchant de la zone de chantier à partir du point de détection spécifié par le chef de travail ;
  d’où il a, à tout moment, une vue sur les postes de travail.
l’annonceur est chargé du contrôle du respect des limites de la zone de chantier et de l’arrêt des activités pouvant occasionner un empiètement de type I et/ou II ;
…
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 15
0.5 Equipement de l’annonceur
0. Introduction
L’annonceur doit porter un équipement de travail réglementaire jaune ;
Pour l’équipement supplémentaire (par exemple, klaxon, radio), les instructions de l’employeur doivent être suivies.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 16
0.6 Opérateurs d’engins : dispositions générales
0. Introduction
les opérateurs d’engins :
sont formés aux risques liés aux véhicules ferroviaires en mouvement, et plus particulièrement aux conséquences d’une collision entre un véhicule ferroviaire et un engin au travail ;
ont connaissance, des distances de sécurité à respecter lors des travaux et des déplacements des engins le long des voies ;
respectent à tout moment, les délimitations de la zone de chantier définies par le responsable sécurité et matérialisées sur le terrain (filet orange,..) ;
arrêtent les activités pouvant générer un empiètement de type II, dès qu’il est informé par l’annonceur de l’approche d’une circulation ;
interrompent les activités en cas de perte de contact visuel et/ou auditif avec l’agent “annonceur“;
doivent interrompre toute activité lorsque la stabilité des engins et/ou des charges manutentionnées n’est plus garantie ;
s’ils disposent d’une radio, participent au contrôle régulier la qualité de la liaison radio.
POSTES DE TRAVAIL
ENGINS DE CHANTIER

## Slide 17
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec Annonceur
2. Incidents
Contenu

## Slide 18
1. Système de protection avec Annonceur
Approche
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement
du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 19
1.Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Planifications des travaux – Étude théorique
1
CHEF DE TRAVAIL – RS ENTREPRENEUR
ANALYSE
DE RISQUES
FICHE DE TRAVAIL

## Slide 20
t
alarme
mise à l’arrêt des travaux et répétition de l’alarme
passage du mouvement (train)
Libération des voies
Dès qu’un mouvement vers la zone de chantier est signalé ou constaté, les activités susceptibles de provoquer un empiètement de type I et/ou II doivent être arrêtés (afin d’éviter tout risque d’empiètement).
Protection du personnel
Protection des engins de travaux
Passage du mouvement en sécurité
Principes de base
1. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Voie en service
Voie en service
DS
DS
ENTREVOIE
ALARME!
Voie en service
Voie en service
DS
DS
ENTREVOIE
Voie en service
Voie en service
DS
DS
ENTREVOIE
ARRET
ALARME!

## Slide 21: Délai de dégagement: définition
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le délai de dégagement est le temps nécessaire pour libérer la voie, la rendre parcourable et se retirer ensuite en un lieu sûr en tenant compte d’une marge de sécurité suffisante.
Le délai de dégagement dépend :
de la nature du travail ;
de l’outillage utilisé ;
de l’endroit où sont occupés les agents dans la voie ;
...
Comme il n’y a pas d’empiètement le calcul du délai de dégagement sera différent.

## Slide 22: Délai de dégagement: calcul
1. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le délai de dégagement est la somme de trois délais partiels, à savoir :
Le délai de dégagement proprement dit ;
Une marge de sécurité ;
Le temps de perception.
Le délai de dégagement doit toujours être vérifié avant de commencer les travaux.
Le délai de dégagement vise à garantir le principe de base.

## Slide 23
Temps de dégagement
proprement dit
a) Temps de dégagement proprement dit?
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le temps de dégagement proprement dit est le temps nécessaire pour arrêter toutes les activités sur les postes de travail présentant un risque d’empiètement.
Ne pas oublier la stabilité des charges en mouvement.
b) Marge de sécurité?
Une marge de sécurité pour:
1° parer aux incidents pouvant survenir au cours du dégagement ;
2° conserver une distance suffisante entre le mouvement s’approchant et le personnel.
Marge de sécurité

## Slide 24
c) Le temps de perception et/ou de répétition?
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le temps de perception et/ou de répétition est:
le temps nécessaire à la détection d’un mouvement approchant de la zone de travail ;
le temps nécessaire à la transmission de l’alarme au personnel, présent sur les postes de travail.
La détermination du temps de perception dépend des conditions présentes au chantier.
L’annonceur regarde alternativement dans toutes les directions d’où peuvent provenir les mouvements.
Temps de perception

## Slide 25: Délai de dégagement: calcul
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Somme des délais partiels suivants:
Le délai de dégagement proprement dit;
Une marge de sécurité ;
Le temps de perception.
Le délai de dégagement calculé théoriquement doit être plus grand ou égal aux temps minima à respecter.
Temps de dégagement proprement dit
Marge de sécurité
Première composante
Temps de perception
Marge de sécurité
Deuxième composante

## Slide 26: Délai de dégagement: minima à respecter
2. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le délai de dégagement calculé théoriquement doit être plus grand ou égal aux temps minima à respecter.
Si le délai de dégagement calculé théoriquement est inférieur aux minima à respecter, il faut appliquer strictement les minima à respecter.
Le délai de dégagement est fixé à un minimum:
empiètement type I – max 2 personnes | min. 8 sec
empiètement type I – plus que 2 personnes | min. 12 sec
empiètement type II (max 2 postes de travail) | min. 15 sec

## Slide 27: Distance d’avertissement
2. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
La distance d’avertissement est, par rapport à l’endroit de l’occupation, la distance minimale à laquelle l’arrivée des mouvements doit être observée par l’annonceur pour permettre d’arrêter tout risques d’empiètement à temps.
La distance d’avertissement assure que le principe de base est garanti.

## Slide 28: Relation entre le délai de dégagement et la distance d’avertissement
2. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
DISTANCE D’AVERTISSEMENT[m]
DELAI DE DEGAGEMENT
[sec]
Vitesse maximale du mouvement autorisée sur les zones de travail et annonce [m/sec]
Vmax
=
x
Cette distance est égale au délai de dégagement exprimé en secondes, multipliée par la vitesse maximale autorisée sur les zones de travail et d’annonce, exprimée en mètres par seconde (ralentissement temporaire exclu).

## Slide 29: Distance d’avertissement
2. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
: point de détection côté Namur
: point de détection côté Arlon
Namur
Arlon
DS
+
+
Distance d’avertissement
Distance d’avertissement

## Slide 30: Vitesse maximale autorisée?
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Vitesse maximale du autorisée sur les zones de travail et annonce [m/sec]
Vmax
La vitesse maximale autorisée dans une portion de voie est la vitesse la plus élevée à laquelle peut se faire un mouvement sur cette portion, en tenant compte de la signalisation fixe et de la signalisation en poste de conduite.

## Slide 31: Utilisation des tableaux pour le calcul de la distance d’avertissement
Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Exemple:
Délai de dégagement: 27 sec
Vitesse maximale autorisée: 120 km/h
=> Distance d’avertissement = 920 m
Astuce
Que faire lorsque la vitesse maximale autorisée est exprimée en km/h?
La vitesse autorisée des mouvements étant généralement exprimée en kilomètres par heure (km/h), le tableau ci-dessous indique les vitesses correspondantes en mètres par seconde (m/s), arrondies à l’unité supérieure.
L’intersection de la ligne correspondant au délai de dégagement calculé (en sec) et de la colonne indiquant la vitesse maximale autorisée (en km/h), indique la distance d’avertissement correspondante en mètres.

## Slide 32: Points de détection: définition
2. Système de protection avec Annonceur
Phase 1: Etude théorique
Le point de détection se trouve à l’extrémité de la distance d’avertissement.
Puisque la distance d’avertissement assure que le principe de base est garanti, l’annonceur est obligé de donner l’alarme avant que le train n’arrive au point de détection.
Un repère sur le terrain matérialise le point de détection pour l’annonceur. La matérialisation du point de détection sur le terrain sera donc une tâche cruciale pour le responsable de la sécurité.
: point de détection côté Namur
: point de détection côté Arlon
Namur
Arlon
DS
+
+
Distance d’avertissement
Distance d’avertissement

## Slide 33
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des engins et/ou postes
Tests préalables
5
Fonctionnement
du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 34
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Etude théorique
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
1
2
2
Validation de l’étude théorique sur le terrain
La phase 1 consiste à calculer la distance d’avertissement sur base des règles, de l’information reprise dans la fiche de chantier et des conclusions possibles d’une (des) analyse(s) de risques.
La phase 1 est considérée comme une étude théorique.
La phase 2 vérifie si les calculs de l’étude théorique correspondent à la réalité du terrain. A cette fin, la zone de travail est établie sur le terrain. La distance d’avertissement est calculée à partir des points extrêmes de la zone de travail afin de déterminer la position des points de détection.
La phase 2 valide ainsi les calculs de l’étude théorique ou les modifie sur base des constatations faites sur le terrain.
Système de protection avec Annonceur
Phase 2: Validation de l’étude théorique sur le terrain
Établir un système de protection?
Quelle approche ?

## Slide 35: Visibilité des points de détection: principe de base
Zijn alle detectiepunten zichtbaar voor de kijkuit?
Dans le système de protection avec annonceur, le principe de base consiste à vérifier si la visibilité des points de détection par l’annonceur peut être garantie sur le terrain.
Pour ce faire, il faut commencer par déterminer l’emplacement de l’annonceur sur le terrain.
Système de protection avec Annonceur
Phase 2: Validation de l’étude théorique sur le terrain
Tous les points de détection sont-ils visibles par l’annonceur?

## Slide 36: Emplacement de l’annonceur
Dans le système de protection avec annonceur, l’annonceur doit être positionné de manière à pouvoir observer à tout moment les points de detection et les postes de travail.
Il doit toujours être situé en dehors de la zone dangereuse.
Il dispose des moyens de communication (klaxon, radio) lui permettant de relayer efficacement l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail.
Système de protection avec Annonceur
Phase 2: Validation de l’étude théorique sur le terrain
Namur
Arlon
A
B
DS

## Slide 37: Contrôle de la visibilité des points de detection par l’annonceur
L’étude théorique est validée en ce qui concerne la visibilité des points de détection par l’annonceur.
L’étude théorique doit être adaptée afin de résoudre le problème de visibilité des points de détection (à gauche, à droite, ou des deux côtés de l’annonceur)
D’autres critères (travaux bruyants par exemple) sont encore à examiner.
Zijn alle detectiepunten zichtbaar voor de kijkuit?
Tous les points de détection sont-ils visibles par l’annonceur?
DS
DS
DS
DS
Système de protection avec Annonceur
Phase 2: Validation de l’étude théorique sur le terrain

## Slide 38
S’il s’avère être impossible de trouver une solution avec l’annonceur pour obtenir la visibilité des points de detection et les postes de travail, alors cette mission de sécurité ne peut être remplie par un agent seul.
Dans ce cas, une autre mesure de sécurité doit être appliquée (située à un niveau supérieur dans la hiérarchie des mesures de sécurité).
Points de détection non visibles. Que faire?
Système de protection avec Annonceur
Phase 2: Validation de l’étude théorique sur le terrain

## Slide 39
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des engins et/ou postes
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 40
3
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
L’emplacement de l’annonceur sur le terrain a dû être déterminée préalablement (voir phase : “Validation de l’étude théorique sur le terrain”), afin d’être en mesure de vérifier si la visibilité des points de détection et les postes de travail par l’annonceur est garantie sur le terrain.
Système de protection avec Annonceur
Phase 3: Déterminer l’emplacement de l’annonceur
Namur
Arlon
A
B
DS
L’annonceur doit être positionné de manière à pouvoir observer à tout moment les points de détection et les postes de travail.
Il doit toujours être situé en dehors de la zone dangereuse.
Il dispose des moyens de communication (klaxon, radio) lui permettant de relayer efficacement l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail.

## Slide 41
Validation de l’étude théorique sur le terrrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 42
Briefing des agents et contrôle de l’équipement de l’annonceur
Système de protection avec Annonceur
Phase 4: Briefing et contrôle de l’équipement
Le chef de travail (RS Entrepreneur) qui organise les travaux :
désigne nominalement la personne qui assurera le rôle d’annonceur ;
communique le délai de dégagement, la distance d’avertissement et les points de détection à l’annonceur ;
informe à l’annonceur les voies pour lesquelles les mouvements doivent être annoncés.
A l’occasion du briefing, la fiche de travail doit être expliquée à l’annonceur et aux agents qui vont exécuter les travaux dans la voie.
4

## Slide 43
t
briefing – organisation
OK!
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LORSQUE L’AUDIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRETER LES TRAVAUX
LORSQUE LA VISIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRETER LES TRAVAUX
LES POINTS DE DÉTECTION CÔTÉ… SE TROUVENT À HAUTEUR DE …
ANNONCEZ LES TRAINS VENANTS DE (LA) VOIE(S)…, CÔTÉ …
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES/ENGINS DE CHANTIER
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
JEAN JANSSEN, AUJOURD’HUI TU ES ANNONCEUR
Système de protection avec Annonceur
Phase 4: Briefing et contrôle de l’équipement

## Slide 44
t
briefing – organisation
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
L’ANNONCEUR EST JAN JANSSEN
OK!
OK!
VOUS DEVEZ CESSER LES ACTIVITES*….. LORSQUE VOUS ENTENDEZ L’ALARME
* Activités pouvant entraîner un risque d’empiètement
Système de protection avec Annonceur
Phase 4: Briefing et contrôle de l’équipement

## Slide 45
Briefing des agents et contrôle de l’équipement de l’annonceur
Système de protection avec Annonceur
Phase 4: Briefing et contrôle de l’équipement
L’annonceur doit être en possession des outils nécessaires
à la bonne exécution de sa tâche.
Le briefing doit permettre de controller l’équipement de l’annonceur avant qu’il n’effectue sa tâche.
Remarque: le moyen de communication doit être adapté lorsque l’alarme est donnée (par exemple un appareil radio si l’opérateur est dans un engin de travaux ou une grue tour).
4
COMPLEMENTAIRE
EQUIPEMENT DE BASE
EQUIPEMENT
ANNONCEUR

## Slide 46
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 47
L’installation des agents et la réalisation des tests préalables sur le terrain permettent de s’assurer qu’aucun aspect de la mise en place correcte du système de protection n’a été négligé.
L’installation des agents et la réalisation des tests préalables permettent également la prise en compte sur le terrain de circonstances particulières pouvant avoir un impact sur la mise en place du système de protection, par exemple :
le bruit ambiant d’usines ou de chantier avoisinants, ou la force et la direction du vent qui peuvent influencer l’audition des signaux acoustiques ;
des conditions de visibibilité ne corresponsant pas aux circonstances attendues (par ex. la végétation à proximité de la voie constituant un obstable à la bonne visibilité) ;
…
Système de protection avec Annonceur
Phase 5: Installation des agents et tests préalables
Pourquoi des tests?
5

## Slide 48
Tests de bonne visibilité et audition suffisante
OK!
Système de protection avec Annonceur
Phase 5: Installation des agents et tests préalables
Bonne visibilité
Audition suffisante
Namur
Arlon
A
B
Namur
Arlon
A
B
DS
Namur
Arlon
A
B
DS
tests préalables
Jour J, Heure H, Minute M
tests de
visibilité
tests de visibilité des points de détection
par l’annonceur
visibilité des postes
de travail
tests de
Visibilité
tests d’audition
audition de postes de travail
Tests d’audition
DS
Si tous les tests ont obtenu un , l’annonceur est prête à appliquer le système de protection (OK).
Attention : Les tests relatifs au dégagement doivent encore être effectués.

## Slide 49
Système de protection avec Annonceur
Phase 5: Installation des agents et tests préalables
Si les mouvements sont annoncés par des signaux acoustiques, une audition satisfaisante est nécessaire, compte tenu de la distance à laquelle le signal est émis et du niveau du bruit ambiant.
Les conditions de visibilité et d’audition
Tout travail dans les voies en service exige une visibilité suffisante dans toutes les directions possibles d’arrivée des mouvements.
La visibilité est considérée comme insuffisante notamment en raison de pluie, neige, brouillard, fumée, vapeur, ou poussières, lorsque les circonstances empêchent d’apercevoir distinctement.
Si les conditions de visibilité minimales définies ci-dessus ne sont pas ou ne sont plus remplies, le ou les agent(s) doi(ven)t arrêter les activités présentant un risque d’empiètement.
Une mesure de sécurité de niveau hiérarchique supérieur doit être appliquée.

## Slide 50
Système de protection avec Annonceur
Phase 5: Installation des agents et tests préalables
Que faire si les conditions de visibilité et/ou audition ne sont pas remplies?
…
Pour chaque manque le RS doit être averti et trouver une solution.
Si le RS n'a pas de solution pour palier au(x) manque(s), il prend une des mesures suivantes par rapport à la poursuite des travaux :
il attend que la situation s'améliore et reprend ensuite les travaux ;
il change de système de protection et reprend ensuite les travaux ;
il fait définitivement arrêter les travaux planifiés.
Les conditions de visibilité et d’audition doivent être vérifiées constamment.
Si, pendant l’exécution des travaux, pour quelque raison que ce soit, les conditions de visibilité et/ou d’audition ne sont pas garanties ( devient ); le RS fait arrêter tous les activités présentant un risque d’empiètement.

## Slide 51
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 52
tests de liaison radio
Fonctionnement du système de protection
tests de visibilité
tests d’audition
tests de libération
Installation des agents
Tests préalables
5
Système de protection avec Annonceur
Phase 6: Fonctionnement du système de protection
début des travaux
6
A
B
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Namur
Arlon
DS
LES TRAVAUX PEUVENT DÉBUTER
Tests de liaison radio uniquement si la communication radio a lieu entre l’annonceur et le personnel aux postes de travail. Ces tests doivent être répétés à intervalles réguliers pendant les travaux afin de garantir une communication radio permanente.
t

## Slide 53
alarme
mise à l’arrêt des activités pouvant provoquer un risque d’empiètement.
Système de protection avec Annonceur
Phase 6: Fonctionnement du système de protection
Lorsque l’annonceur donne l’alarme, le personnel aux postes de travail arrète immédiatement tous les activités présentants un risque d’empiètement. Dans la mesure du possible, l’engin de travaux sera placé parallèlement à la voie, bras de travail au sol.
AANKONDIGER
AANEMER
ALARME!
ARRÊTER LES TRAVAUX
A
B
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Namur
Arlon
DS
!
Alarme !
A
B
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Namur
Arlon
DS

## Slide 54
mouvement
en passage
Les mouvements en passage influencent
les conditions de bonne visibilité des points de détection.
visibilité
rétablie
visibilité du (des) point(s) de détection par l’annonceur
visibilité du (des) point(s) de détection par l’annonceur
Système de protection avec Annonceur
Phase 6: Fonctionnement du système de protection
Namur
Arlon
DS
A
B
DS
Namur
Arlon
!
A
B
DS
Namur
Arlon

## Slide 55
disposition
complémentaire
conditions
OK
reprise du
travail
Avant de reprendre le travail, s’assurer qu’aucun autre mouvement ne survient, ni n’a été signalé.
Système de protection avec Annonceur
Phase 6: Fonctionnement du système de protection
AANKONDIGER
AANEMER
AANKONDIGER
AANEMER
A
B
DS
Namur
Arlon
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
OK!
A
B
DS
Namur
Arlon
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
LES TRAVAUX PEUVENT REPRENDRE

## Slide 56
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
1
2
3
5
4
6
7
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 57
travaux
travaux
terminés
Fin des travaux
Suppression du système de protection avec annonceur
Système de protection avec Annonceur
Phase 7: Fin des travaux - Suppression du système de protection
AANKONDIGER
AANEMER
7
Namur
Arlon
A
B
DS
A
B
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Namur
Arlon
DS
FIN DES TRAVAUX
Avant de quitter le terrain : une dernière vérification pour s’assurer qu’il ne reste aucun matériau/outil dans la zone dangereuse.

## Slide 58
suppression de la protection
fin
Système de protection avec Annonceur
Phase 7: Fin des travaux – Suppression du système de protection
AANKONDIGER
AANEMER
Namur
Arlon
A
B
DS
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Namur
Arlon
A
B
DS
► ► ►
► ► ►
FIN
des travaux
LE SYSTEME PEUT ÊTRE SUPPRIMÉ

## Slide 59
Validation de l’étude théorique sur le terrain
Calculs de base
Étude théorique
1
2
Déterminer l’emplacement de l’annonceur
3
Briefing des agents
Contrôle de l’équipement de l’annonceur
4
Installation des agents
Tests préalables
5
Fonctionnement du système de protection
6
Fin des travaux
Suppression de la protection
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Établir un système de protection?
Quelle approche?

## Slide 60
Documents de référence Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec Annonceur
2. Incidents
2.1 Pas de réaction à l’alarme
2.2 Visibilité réduite
2.3. Audition réduite
Contenu

## Slide 61
2. Incidents
2.1 Pas de réaction à l’alarme
Pas de retour constaté suite à l’alarme donnée par l’annonceur, par exemple en raison d’un problème technique.
Contexte
analyse de l’incident
2.1. Pas de réaction à l’alarme – Travaux non arrêtés
Concertation entre l’annonceur et les agents au sujet de ce qui s’est passé et détermination de la (des) cause(s) de l’incident.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
NON OK
Bonne
Visibilité
Audition
suffisante

## Slide 62
Information
vers
le RS et/ou la LH
Les agents doivent informer immédiatement leur RS et/ou leur ligne hiérarchique à propos de l’incident et de ses éventuelles causes.
Afin de s’assurer que cette procédure soit suivie, le RS Entrepreneur doit veiller à rappeler lors du briefing que les procedures internes doivent être strictement appliquées en cas de circonstances dégradées.
La décision de reprendre les travaux n’appartient PAS à l’annonceur ou aux agents.
Ils doivent attendre les instructions de leur ligne hiérarchique conformément aux procédures internes.
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie


CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
NON OK
Bonne
Visibilité
Audition
suffisante

## Slide 63
L’annonceur risque de perdre le contact avec un ou plusieurs points de détection et/ou postes de travail à cause de circonstances particulières (pluie, neige, brouillard, vapeur, poussières…).
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
2.2. Visibilité réduite
Les agents doivent arrêter immédiatement les travaux présentant un risque d’empiètement
AANKONDIGER
AANEMER
A
B
Arlon
Namur
ANNONCEUR ENTREPRENEUR
A
B
Arlon
Namur
ALARME !
ALARME !
ARRET
ANNONCEUR ENTREPRENEUR
visibilité
réduite
arrêt des travaux

## Slide 64
L’annonceur contacte le RS entrepreneur et/ou sa LH pour concertation.
Après la concertation, le RS Entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite


ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 65
2.3. Audition réduite
En cas de doute par rapport à l’audition, l’annonceur donne l’alarme. Les activités présentant un risque d’empiètement doivent être arrêtées immédiatement.
2. Incidents
2.3 Audition réduite
ALARME!
A
B
DS
Namur
Arlon
ARRÊTER LES TRAVAUX
A
B
DS
Namur
Arlon
ARRET
alarme
audition réduite
l’annonceur fait arrêter les travaux
En cas d’empiètement de type I ,
l’annonceur peut tirer l’agent par le bras si celui-ci ne donne pas suite immédiate à l’alarme.

## Slide 66
L’annonceur contacte le RS Entrepreneur et/ou sa LH pour concertation.
Après la concertation, le RS Entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.


ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Information vers le RS et/ou la LH
2. Incidents
2.3 Audition réduite

## Slide 67
Travaux particulier bruyants
Pour les activités de courte durée pouvant accasioner un empiètement de type I (empiètement non prévu) :
L’annonceur peut tirer l’agent par le bras ou tapper sur l’épaule pour communique l’alerte aux agents au travail.
Il fait attention de ne pas se mettre en danger en faisant ceci.
t
Lors de la plannification de travaux particulièrement bruyants, la ligne hiërarchique veillera à opter pour une autre méthode de protection (mise hors servie ou application d’un bloccage de mouvement)
DS
Namur
Arlon
A
B
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Travailler?
2. Incidents
2.3 Audition réduite

## Slide 68
?
QUESTIONS?